## Slide 1: Nachtsicht-IP-Kamera
mit dem Raspberry PI und der NoIR Camera

## Slide 2: Agenda

## Slide 3: Marktanalyse

## Slide 4
Kommerzielle Produkte:
  Funktion
  Auflösung
  Einbindung / Konfigurationsmöglichkeiten
  Preis

## Slide 5
Angebot 14.03.18
Angebot 18.04.18

## Slide 6: Verwendete Bauteile
Raspberry Pi
Kamera (IR vs. NoIR)
Motion & motioneyeOS
Ggf. alternatives OS oder Installation auf Raspbian (apt-get)

## Slide 7: Raspberry Pi
http://raspi.tv/2018/raspberry-pi-3b-plus-family-photo-update-march-2018

## Slide 8: Raspberry Pi
http://raspi.tv/2018/raspberry-pi-3b-plus-family-photo-update-march-2018
Notes: USB-B
miniHDMI
CSI camera connector
40-pin GPIO Anschluss
microSD
LAN
USB
AUX

## Slide 9: Pin-Belegung

## Slide 10: Kamera
Bild IR / NoIR

## Slide 11: Elektromagnetische Wellen
Von Horst Frank / Phrood / Anony - Horst Frank, Jailbird and Phrood, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3726606

## Slide 12: Filter bei normalen Kameras

## Slide 13: motioneyeOS
Installation
Bewegungserkennung, wie?

## Slide 14: Raspbian mit Motion
Installation mit apt-get
Vorteil: mehr Konfiguration möglich

## Slide 15: Einrichtung Netzwerk
WLAN und statische IP
| static_ip.conf
static_ip="192.168.188.160/24"
static_gw="192.168.188.1"
static_dns="192.168.188.1"
| wpa_supplicant.conf
country=DE
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
scan_ssid=1
ssid="TollerName"
psk="SicheresPasswort"
}
Notes: Unix-Zeilenumbruch!!!!!
Beide Dateien vor erstem Boot auf SD-Karte kopieren. Nach wenigen Minuten ist der Raspi über die gewählte IP-Adresse erreichbar.

## Slide 16: Einrichtung Netzwerk
DHCP mit dynDNS
CRON-Job:
*/2 * * * * curl -s https://freedns.afraid.org/dynamic/update.php dmZvam1kdmVWMlhMb0xTNHI4WWw2WVNjOjE3NDkxMTYy\&address=$(ifconfig wlan0 | grep "inet" | awk '{print $2}') >> /data/log/freedns.log 2>&1

## Slide 17: DEMO
Ohne IR?

## Slide 18: Bewertung

## Slide 19: Bewertung
IR-Scheinwerfer notwendig?
Hülle sinnvoll (3D-Druck / gekauft / Kamera-Attrappe / … )
Wie gut/schlecht funktioniert motioneyeOS (Motiondetection, Installation, …)
Performance (Pi3 / Pi zero)
Was ist wichtig? CPU, RAM, Speicher, Bandbreite (WLAN, LAN)
Welche Bildraten sind möglich / notwendig? (Tag/Nacht)

## Slide 20: Unser finaler Prototyp
Foto / Video
Incl. Licht
Ggf. Audio

## Slide 21
Foto zeigen

## Slide 22: LED im Testbetrieb
https://www.computerhilfen.de/info/raspberry-pi-gpio-anschluss-belegung-der-pins.html
https://www.conrad.de/de/ir-emitter-940-nm-50-3-mm-radial-bedrahtet-kingbright-l-934f3c-154394.html
R1

## Slide 23: Einbau LEDs
IR-LED (870nm): 1,35V | 100 mAh
Anzahl LEDs | R (5V) [Ω] | R (3,3V) [Ω]
1 | 36,5 | 19,5
2 | 23 | 6
3 | 9,5 | -
Notes: Berechnung, wie viele LEDs an welchem Anschluss (3,3V oder 5V)
1LED – 1,35V
2LEDs – 2,7V
3LEDs – 4,05V
+ steuerbar (GPIO) ist später 3,3V
+ 6,2 Ohm Widerstand existiert
2 LEDs bei 3,3V
Sollten für optimalen Kontakt gelötet werden.
Verwendete LEDs:
10er Set für 1,99€
LED-Sortiment 870 nm, 925 nm 5 mm radial bedrahtet Kemo S081
https://www.conrad.de/de/led-sortiment-870-nm-925-nm-5-mm-radial-bedrahtet-kemo-s081-183338.html

## Slide 24: Einbau LEDs
-
+
Notes: Die LEDs und den Widerstand mit Heißkleber auf der Platte fixieren. Wenn die Enden stabil genug sind und nach oben gebogen werden, können einfache Steckverbindungen verwendet werden. Dabei ist die flache Seite der LEDs mit GND zu verbinden die runde Seite mit 3,3V.

## Slide 25: LED geschaltet
https://www.computerhilfen.de/info/raspberry-pi-gpio-anschluss-belegung-der-pins.html
https://www.conrad.de/de/ir-emitter-940-nm-50-3-mm-radial-bedrahtet-kingbright-l-934f3c-154394.html
R1

## Slide 26: LED geschaltet
Wann an / wann aus?
Wie umgesetzt?

## Slide 27: Anwendungsbereiche
Medizin?
Überwachung
Babyfon

## Slide 28: Medizin

## Slide 29: Überwachung
???

## Slide 30: Babyfon
Beispielbild

## Slide 31: Audio
Wie kann Audio aufgenommen werden?

## Slide 32: Erweiterungsideen

## Slide 33
Automatischer Upload -> Server
IR-Scheinwerfer an Adapter anschließen  ansteuerbar (über motioneyeOS ggf. nicht möglich --- TESTEN!)  Irgendwie automatisch an/aus
Autarke Kamera
  Batterie, WiFi-direct
  (vgl. Wild-, Vogelhauskamera)

## Slide 34: Autarke Kamera
http://raspi.tv/2018/how-much-power-does-raspberry-pi-3b-use-power-measurements, 24.03.2018

## Slide 35: Autarke Kamera
Powerbank 13000mAh für 30€
Theoretisch >50h Videoaufnahme mit Pi zero
Längere Laufzeit, wenn nicht dauerhaft aufgezeichnet wird????